Infrarot Bewegungsmelder – sensIQ S KNX weiß

- Für den Innen- und Außenbereich

- 4 hochsensible Pyro- Sensoren mit 1360 Schaltzonen

- 300° Erfassungswinkel mit 180° Öffnungswinkel

- Urlaubsmodus und Dauerlicht per Fernbedienung einstellbar

- Dämmerungs-, Zeit- und unabhängige Reichweiteneinstellung direkt am Gerät

- Optional: IR Fernbedienung RC1, Eckwandhalter weiß

Technische Daten:

Versorgungsspannung:		KNX-Busspannung

Reichweite:	Max. 2 - 20m tangential, in allen drei Erfassungsbereichen skalierbar

Erfassungswinkel:			300° mit 180° Öffnungswinkel, Unterkriechschutz

Montage:				Wand- oder Eckmontage

Montagehöhe:			2,5 –5,00 m

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Einstellungen:			Mittels ETS Software, Fernbedienung oder BUS

Lichtkanäle Licht 1 – 4:	Schalten/Dimmen, Schaltbetrieb, Konstantlichtreglung, Nachlaufzeit

Grundhelligkeit:	Dauer-EIN, 1 – 255 Min., 1 – 100%, ganze Nacht

Nachlaufzeit:				1 Sek. – 255 Min.

Ausgänge:	HLK, Präsenznachlaufzeit, Licht, Präsenz, Entfernung, Bewegungsprofil, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, Sabotageschutz

Schutzart/Schutzklasse:		IP54 / Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, VDE-GS

Betriebstemperatur:			-20° - +50°C

Abmessungen (H x B x T):		144 x 74 x 128 mm

Farbe:					Weiß

Lieferumfang:			Fernbedienung RC1

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			004064

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de