Infrarot Präsenzmelder – Presence Control PRO IR Quattro SLIM KNX

- Für Büros, Konferenz-, Klassen- und Nebenräume

- Präsenzmelder mit quadratischem Erfassungsbereich

- Nahezu deckenbündiger Einbau mit einer Aufbauhöhe von nur 4 mm

- Ideal für Decken bis zu 4 m Höhe

- IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung

- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Verlängerungskabel 6m

Technische Daten:

Versorgungsspannung:		KNX-Busspannung

Reichweite:				Präsenz/Radial/Tangential: max. 4 x 4 m (16 m2)

Mechanisch einstellbar

Montage:				Deckenmontage

Montagehöhe:			2,5 – 4 m

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Einstellungen:			Mittels ETS Software, Fernbedienung oder BUS

Lichtkanäle Licht 1 – 4:	Schalten/Dimmen, Schaltbetrieb, Konstantlichtreglung, Nachlaufzeit

Grundhelligkeit:	Dauer-EIN, 1 – 255 Min., 1 – 100%, ganze Nacht

Nachlaufzeit:				1 Sek. – 255 Min.

Ausgänge:	HLK, Präsenznachlaufzeit, Licht, Präsenz, Entfernung, Bewegungsprofil, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, Sabotageschutz

Schutzart/Schutzklasse:		IP20 / Schutzklasse II

Prüfzeichen:				CE, VDE-GS

Betriebstemperatur:			0°C - +40°C

Abmessungen (H x B x T):		77 x 77 x 60 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			008888

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de